## Slide 1
КОМПЛЕКС ПОЛУАКТИВНОЙ
ЛОКАЦИИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА «ЗАЩИТА»

## Slide 2
2
ПРОБЛЕМА
НАШЕ РЕШЕНИЕ
  Незаконное перемещение через государственную границу различных предметов с помощью БПЛА
  Несанкционированное ведение фото/видео съемки и аудио записи закрытых объектов
  Препятствование движению транспортных средств (авиационных, морских и наземных), а также провоцирование аварийных ситуаций
  Использование БПЛА при подготовке и совершении противоправных действий
Обнаружение, сопровождение, идентификация и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

## Slide 3
A
B
C
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Непрерывный мониторинг воздушного пространства на предмет движущихся БПЛА (и иных целей)
Визуальное отображение на топографической карте объекта при обнаружении БПЛА
Распознавание типа обнаруженной цели и выделение из них класса БПЛА
Отображение маршрута полета БПЛА на топографической карте
Определение местоположения пульта управления БПЛА
Выдача целеуказания на внешние (сопрягаемые) системы поражения и подавления БПЛА
Подавление сигналов управления и глобальной навигационной системы (ГНС)
3

## Slide 4
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ БПЛА
Стадионы
Аэропорты
Порты
Нефте-газовая инфраструктура
Химические производства
ГЭС
АЭС
Исправительно-трудовые колонии
Социальная инфраструктура
Нефте- и
газопроводы
4

## Slide 5
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
Мобильность - комплекс реализован на базе переносимых кейс-контейнев и может быть установлен в любой локации
Время развертывания комплекса не более 30 минут
Работает в пассивном режиме, отсутствует активное излучение
Возможность комплексирования с средствами подавления и поражения.
Отсутствие воздействия EMI на инфраструктуру контролируемого объекта
Обнаружение и местоположение БПЛА и пульта дистанционного управления
Круглогодичная эксплуатация в любых погодных условиях
Выборочное воздействие на дрон-нарушитель
Отображение маршрута БПЛА на топографической карте
Размер сектора обзора - 360 градусов
5

## Slide 6
Обнаружение БПЛА
Определение местоположения БПЛА
Сопровождение (трекинг) БПЛА
Пеленгование сигналов управления пульта оператора
Определение местоположения пульта оператора
Подавление каналов управления инавигации БПЛА
Узконаправленная (секторная) генерация помехи
ОБНАРУЖЕНИЕ БПЛА
ОБНАРУЖЕНИЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ БПЛА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ
ПАССИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ
КОМПЛЕКС ПОЛУАКТИВНОЙ ЛОКАЦИИ И РАДИОМОНИТОРИНГА «ЗАЩИТА» С ФУНКЦИЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА
ПОДАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ БПЛА
СЕРП
ВОЗМОЖНОСТЬ НАРАЩИВАНИЯ КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ СОПРЯЖЕНИЯ С ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОДАВЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ БПЛА
6

## Slide 7
Приём и обработка сигналов
Определение местоположения БПЛА
Подавление каналов управления и навигации БПЛА
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
СЕРП и иные средства подавления и обезвреживания БПЛА
Прямой сигнал
Сигнал подсвета
Отраженный сигнал
Телецентр
Отображение на карте
Секторная генерация помехи
7

## Slide 8
Средства полуактивной радиолокации предназначены для определения местоположения движущихся и радиомолчащих целей. Принцип работы заключается в обнаружении, и обработке отраженных от цели сигналов цифрового телевидения.
ПАРЛС (ПОЛУАКТИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ) СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
Состав:
1. Антенно-фидерная система полуактивной радиолокации.
2. Радиоприемное устройство полуактивной радиолокации.
3. Устройство обработки и отображения.
4. Комплект аппаратуры связи.
8

## Slide 9
ПАРЛС (ПОЛУАКТИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер сектора обзора по углу места, градусов не менее 60
Максимальное количество одновременно сопровождаемых целей, шт не менее 50
Рабочие частоты полуактивной радиолокации, МГц 470 – 790
Полоса приёмных каналов для полуактивной радиолокации, МГц не менее 8
Чувствительность приёмных каналов для полуактивной радиолокации, не более -95 дБ/мВт в полосе 7,8 МГц
Количество приёмных каналов для полуактивной радиолокации комплекса, шт не менее 24
Количество антенных элементов в антенне для полуактивной радиолокации, шт не менее 24
9

## Slide 10
Средства радиомониторинга предназначены для отслеживания объектов по их собственному сигналу управления. Данные позволяют идентифицировать дрон и оператора.
Состав:
1. Антенно-фидерная система радиомониторинга.
2. Устройство приема сигналов радиомониторинга.
РАДИОМОНИТОРИНГ. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
10

## Slide 11
При использовании одного комплекса, можно определить координаты БПЛА и направление на пульт его управления, при использовании трёх комплексов – определить точные координаты БПЛА и пульта управления.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНЫХ КООРДИНАТ ДРОНА И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
11

## Slide 12
Рабочие частоты радиомониторинга, 300-6000 МГц
Количество антенных элементов в антенне для для радиомониторинга две литеры по 9 элементов
Полоса одновременного анализа для радиомониторинга в режиме обнаружения и пеленгования, 100 МГц
Скорость сканирования с одновременным пеленгованием при радиомониторинге, 1 ГГц/с
Время пеленгования при радиомониторинге, 100 мс для полосы частот 100 МГц
РАДИОМОНИТОРИНГ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
12

## Slide 13
Подавление сигналов GPS и ГЛОНАСС ( L1, L2, L5), GSM900, WiFi
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
СОСТАВ:
  Блок формирования управления
  5-диапазонная антенная система
  Блок питания
  Квадропод
  Комплект ВЧ кабелей
  Кабель питания
  Кабель Ethernet
УСТРОЙСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ «СЕРП». СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
Подавление каналов управления и передачи данных БПЛА
Антены в диапазоне от 900 до 5600 МГц
13

## Slide 14
Подавление сигналов в диапазоне от 300 до 5600 МГц
Сектор подавления в угломестной плоскости 0-60 градусов
Дальность подавления до 20 км
«СЕРП». ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
14

## Slide 15
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
*Оценка для эквивалентной моностатической дальности при передатчике с эквивалентной излучаемой мощностью 1 кВт. При увеличении расстояния между целью и передатчиком пропорционально уменьшается дальность.
Квадрокоптер
(ЭПР 0,01 м2)
2 КМ
«Орлан»
(ЭПР 0,5 м2)
Легкомоторный самолёт
(ЭПР 2 м2)
11,3 КМ
Вертолёт
(ЭПР 1,5 м2)
10,5 КМ
7 КМ
15

## Slide 16
ИНТЕРФЕЙС КОМПЛЕКСА
Алгоритм работы комплекса позволяет определить направление и маршрут полёта беспилотного аппарата. Полученные сведения отображаются на топографических картах, установленных в сервере устройства для управления комплексом.
Устройство отображения данных полуактивной радиолокации
Отображение данных на топографической карте
16

## Slide 17
При расширении комплекса до 8-ми приемных позиций достигается максимальная зона покрытия.
ПОСТРОЕНИЕ МНОГОПОЗИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ПОЛУАКТИВНОЙ ЛОКАЦИИ И РАДИОМОНИТОРИНГА
В разных исполнениях Многопозиционный комплекс полуактивной радиолокации и радиомониторинга может включать от одной до восьми приемных позиций.
17

## Slide 18
tel.: +7 (812) 295-10-97
+7 (812) 295-87-62
Факс: +7 (812) 591-72-74
E-mail: nii@nii-vektor.ru
НИИ «Вектор»
АО НИИ «Вектор»
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.14а